ひな形の適用フロー　　　　　　北広島市消防本部

※　乙種防火対象物：特定用途で延面積300㎡未満，非特定用途で延面積500㎡未満の防火対象物

甲種防火対象物：特定用途で延面積300㎡以上，非特定用途で延面積500㎡以上の防火対象物

①　単一管理権原の場合

②　複数管理権原の場合

乙種防火対象物

甲種防火対象物

－小規模防火対象物の消防計画(例)－

（目的）

第１条　この計画は，消防法第８条第１項に基づき，（　　建物名称　　）の防火管理業務について必要な事項を定め，火災，地震，その他の災害の予防及び人命の安全を確保するとともに，被害の軽減を図ることを目的とする。

～建物の管理権原が複数（テナントビル等）の場合は次のとおり置き換える。～

この計画は，消防法第８条第１項に基づき，（　　建物名称　　）のうち（　管理権原者名又は役職名　）の管理権原の及ぶ部分における防火管理業務について必要な事項を定め，火災，地震その他の災害の予防及び人命の安全を確保するとともに，被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この計画は，（　　建物名称　　）に勤務（居住）し，又は出入りするすべての者に適用する。

～建物の管理権原が複数（テナントビル等）の場合は次のとおり置き換える。～

この計画は，（　　建物名称　　）のうち，次に示す部分に勤務（居住）し，又は出入りするすべての者に適用する。

－計画の適用範囲－

１（例　２階○○店内）

２（例　２階○○店前の廊下部分・階段部分）

２　防火管理業務に従事する者（委託を受けて当該業務に従事する者を含む。）は，この計画の定めるところにより管理権原者，防火管理者，自衛消防隊長の指示，指揮命令の下に適正に業務を実施しなければならない。

（委託状況等）

第３条　防火管理上必要な業務の一部委託の係る受託者の氏名および住所並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法は，別記様式１のとおりとする。

（管理権原者の責任等）

第４条　管理権原者は，（　　建物名称　　）の防火管理業務について，すべての責任を持たなければならない。

２　管理権原者は，管理的又は監督的な立場にあり，かつ，防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者として選任し，防火管理業務を行わせなければならない。

３　管理権原者は，防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合，必要な指示を与えなければならない。

４　管理権原者は，防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備・欠陥が発見された場合は，速やかに改修しなければならない。

５　管理権原者は，防火対象物及び消防用設備等の法定点検を実施しなければならない。

６　各々の事業所等の管理権限者は，協議会構成員として，防火対象物全体の安全性を高めるように努めるとともに，定期的に開催される共同防火管理協議会に参加しなければならない。

（防火管理者の権限と業務）

第５条　防火管理者（　氏名又は役職名　）は，この計画の作成について管理権原者の指示を受け，実行にあたってのすべての権限を有し，次に掲げる業務を遂行しなければならない。

(1) 消防計画の作成又は変更

(2) 消火，通報，避難誘導等の訓練の実施

(3) 従業員等に対する防災教育の実施

(4) 建築施設等の自主検査の実施及び監督

(5) 防火対象物及び消防用設備等の点検・整備時の立会い

(6) 改修工事など工事中の立会い及び安全計画の策定

(7) 火気使用設備・器具及び喫煙等の火気の使用，取扱いの指導，監督

(8) 収容人員の適正管理

(9) 火元責任者に対する指導，監督

(10) 管理権原者への提案や報告

(11) その他防火管理上必要な業務

(12) 統括防火管理者への報告

ア　用途及び設備を変更するとき

イ　消防計画を作成又は変更したとき

ウ　防火管理者を選任又は解任したとき

エ　防火対象物及び消防用設備等の法定点検を実施したとき

オ　内装の改修又は改築等の工事を行うとき

カ　臨時に火気を使用するとき

キ　防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見されたとき，及び改修するとき

ク　催物を開催するとき

ケ　防火管理業務の一部を委託するとき

コ　消防計画に定める消防機関への報告及び届出を行うとき

サ　消防計画に定めた訓練を実施するとき

シ　その他統括防火管理者から指示命令された事項

（消防機関への届出及び連絡等）

第６条　管理権原者は，次に掲げる業務について消防機関への届出及び報告をしなければならない。

(1) 防火管理者を定めたとき，又はこれを解任したとき。

(2) 防火対象物及び消防用設備等の法定点検を実施したとき。

(3) その他消防法令により義務付けられている届出

２　防火管理者は，次に掲げる業務について消防機関への届出，報告及び連絡をしなければならない。

(1) 消防計画の届出（変更した場合を含む。）

(2) 消火，通報及び避難訓練を実施するときの事前通報及び指導の要請

(3) その他防火管理に関する必要な事項

（防火管理業務に関する資料等の整備）

第７条　管理権原者は，前条により届出又は報告した書類の写し及び防火管理業務に必要な図書等を本計画とともに取りまとめて，防火管理維持台帳を作成し，整備し，保管しなければならない。

（火元責任者の選任及び業務）

第８条　日常における火災予防及び地震等の災害時の出火防止を図るため，防火管理者のもとに火元責任者を下表のとおり定め，次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 担当区域内の火気管理，従業員等の指導及び監督に関すること。

(2) 担当区域内の建築施設，火気使用設備・器具，危険物施設，電気設備等及び消防用設備等の日常の維持管理に関すること。

(3) 地震等における火気使用設備・器具の安全確認に関すること。

(4) 防火管理者の補佐に関すること。

(5) その他防火管理上必要な業務に関すること。

火元責任者の担当区域（例）

| 担 当 区 域 | 火 元 責 任 者 |
| --- | --- |
| １ 階 | Ａ 課 氏 名 |
| ２ 階 | Ｂ 課 氏 名 |
| ３ 階 | Ｃ 課 氏 名 |

※氏名記入欄は、役職名としても可

（建築施設等の自主点検）

第９条　建築施設，火気使用設備・器具及び危険物施設等について，別表１に基づき自主点検をしなければならない。なお，点検時期については下表のとおりとする。

建築施設等の自主点検（例）

| 点 検 対 象 | 点 検 時 期 | 担 当 者 |
| --- | --- | --- |
| 建物構造 | 月 | 月 |  |
|  | 月 | 月 |  |
| 防火施設 | 月 | 月 |  |
|  | 月 | 月 |  |
| 避難施設 | 月 | 月 |  |
|  | 月 | 月 |  |
| 火気使用設備・器具 | 月 | 月 |  |
|  | 月 | 月 |  |
| 電気設備 | 月 | 月 |  |
|  | 月 | 月 |  |
| 危険物施設 | 月 | 月 |  |
|  | 月 | 月 |  |

※氏名記入欄は、役職名としても可

（消防用設備等の自主点検）

第１０条　防火対象物に設置されている消防用設備等の機能を維持管理するために，法定点検のほか別表２に基づき自主点検をしなければならない。なお，点検時期については下表のとおりとする。

消防用設備等の自主点検（例）

| 消防用設備等 | 点 検 時 期 | 担 当 者 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 | 月 | 月 |  |
|  | 月 | 月 |  |
| 自動火災報知設備 | 月 | 月 |  |
|  | 月 | 月 |  |
| 非常警報設備 | 月 | 月 |  |
|  | 月 | 月 |  |
| 誘導灯 | 月 | 月 |  |
|  | 月 | 月 |  |

※氏名記入欄は、役職名としても可

（共用部分の検査）

第１１条　共用部分の消防用設備等，建築施設，火気使用設備・器具及び危険物施設等の自主点検・検査は（　　　　　　　）がしなければならない。

（防火対象物及び消防用設備等の法定点検）

第１２条　管理権原者は，その防火対象物における防火管理上必要な事項及び設置されている消防用設備等の機能を維持管理するために，下表により法定点検を実施させなければならない。

２　防火管理者は，防火対象物及び消防用設備等を点検するときには立会わなければならない。

防火対象物点検資格者に行わせる法定点検（例）

| 防火対象物定期点検 | 点 検 時 期 |
| --- | --- |
|  | 月 |

消防設備士（点検資格者）に行わせる法定点検（例）

| 消防用設備等 | 点 検 時 期 |
| --- | --- |
|  | 機 器 点 検 | 総 合 点 検 |
| 消火器 | 月 | 月 | 月 |
| 自動火災報知設備 | 月 | 月 |  |
| 非常警報設備 | 月 | 月 |  |
| 誘導灯 | 月 | 月 |  |

（点検結果の記録及び報告）

第１３条　建築施設，防火対象物及び消防用設備等の自主点検又は法定点検をした者は，点検結果を記録し，防火管理維持台帳に保管しなければならない。

２　自主点検又は法定点検をした者は，その結果を防火管理者に報告し，防火管理者は，管理権原者に報告しなければならない。

３　管理権原者は，防火対象物の法定点検の結果を（　　　）年に１回，消防用設備等の法定点検の結果を（　　　）年に１回，消防機関に報告しなければならない。

（不備・欠陥等の整備及び報告）

第１４条　防火管理者は，報告された内容で不備・欠陥部分がある場合は，管理権原者の指示を受け改修しなければならない。

２　防火管理者は，不備・欠陥部分の改修及び予算措置に時間がかかるものについては，管理権原者の指示を受け，改修計画を策定しなければならない。

（統括防火管理者への報告）

第１５条　防火管理者は，自主点検及び法定点検の結果を統括防火管理者へ報告しなければならない。

２　防火管理者は，不備・欠陥部分の改修計画及び改修結果を統括防火管理者に報告しなければならない。

（火気等の使用時の遵守事項）

第１６条　火気等を使用する者は，次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ガスコンロ，電熱器等の火気使用設備・器具は，指定された場所で使用すること。

(2) 火気使用設備・器具を使用する場合は，事前に設備・器具の点検をしてから使用すること。

(3) 火気使用設備・器具の周囲には，可燃物等を置かないこと。

(4) 火気使用設備・器具を使用した後には，必ず点検を行い安全を確認すること。

(5) 禁煙場所では,喫煙しないこと。

(6) 終業時には,灰皿を指定された安全な場所に集めること。

（臨時の火気使用等）

第１７条　次に掲げる事項を行う者は，防火管理者へ事前に連絡し，防火管理上必要な指示を受けなければならない。

(1) 指定された場所以外で臨時に火気を使用するとき

(2) 各種の火気使用設備・器具を設置又は変更するとき

(3) 催物の開催及びその会場で火気を使用するとき

(4) 危険物の貯蔵，取扱い又は種類，数量等を変更するとき

(5) 改装又は模様替等の工事を行うとき

(6) その他防火管理上必要な事項

（施設に対する遵守事項）

第１８条　従業員等は，避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するため，次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 避難口，廊下，階段，避難通路その他避難のために使用する避難施設

ア　避難の障害となる設備を設けたり,又は物品を置かないこと。

イ　床面は避難の際に，つまずき，すべり等を生じないよう維持すること。

ウ　避難口等に設ける戸は，容易に解錠・開放できるものとし，開放した場合は,廊下，階段等の幅員を有効に保持すること。

(2) 火災が発生したときの延焼を防止し，又は有効な消防活動を確保するための防火施設

ア　防火戸は，常時閉鎖できるようその機能を有効に保持し，閉鎖の障害となる物品を置かないこと。

イ　防火戸等に近接して延焼拡大の要因となる可燃性の物品を置かないこと。

（工事中の安全対策）

第１９条　防火管理者は，増改築等の工事を行うときは工事中の安全対策をたて，また，次に掲げる事項の工事を行うときは「工事中の消防計画」を消防機関に届け出なければならない。

(1) 増築等で建築基準法に基づき，特定行政庁に仮使用申請をしたとき。

(2) 消防用設備等の増設又は改修工事に伴い，当該設備の機能を停止させるとき又は機能に著しく影響を及ぼすとき。

２　防火管理者は，工事関係者に対して次に掲げる事項を周知し，遵守させなければならない。

(1) 溶接その他の火気を使用して工事を行う場合は，作業計画を防火管理者に提出し，必要な指示をうけること。

(2) 火気を使用して工事を行う場合は，消火器等を準備して消火できる態勢をとること。

(3) 指定された場所以外では，喫煙，たき火等の火気を使用しないこと。

(4) 危険物等を持ちこむ場合は，その都度，防火管理者の承認を得ること。

(5) 工事区域内の作業場ごとに火気の取扱責任者を指定し，工事の状況について定期的に防火管理者に報告させること。

（自衛消防隊の編成及び任務）

第２０条　（　氏名又は役職名　）を自衛消防隊長とし、自衛消防隊を下表のとおり編成する。

自衛消防隊の編成及び任務（例）

| 自衛消防隊長 | 担 当 | 担 当 者 | 任 務 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ 自衛消防隊長は，必要に応じて，指揮命令を行う。 ２ 消防隊との密接な連携を図る。 ３ 避難誘導の把握を行う。 | 通 報 連 絡 |  | １ 非常ベル又は大声等で火災の発生を知らせる。 ２ １１９番通報を行う。 ３ 消防隊への情報提供及び関係者への連絡を行う。 |
|  | 初 期 消 火 |  | 消火器，水バケツ等を活用し，初期消火を行う。（天井に燃え移ったら初期消火を中止し，避難する。） |
|  | 避 難 誘 導 |  | １ 避難口を開放し，避難誘導にあたる。 ２ 避難誘導は大声で簡潔に行い，パニック防止に努め，階段を優先して活用する。 |
|  | 応 急 救 護 |  | １ 負傷者の応急手当を行う。 ２ 救急隊員との連携，情報の提供を行う。負傷者の氏名，負傷の程度を確認し，記録する。 |

※氏名記入欄は、役職名としても可

（地震対策）

第２１条　地震時の災害の予防及び地震直後の活動は次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 地震時の予防措置

ア　第８条の「火元責任者の選任及び業務」，第９条及び第１０条の「自主点検」による他，工作物及び物品が避難経路に落下して，避難等に支障が生じないよう日常の十分な確認

イ　火気使用設備・器具の転倒，落下防止及び自動消火装置，自動停止装置等の作動状況の確認

ウ　非常持出品の準備及び確認

(2) 地震直後の活動

ア　第２０条の「自衛消防隊の編成及び任務」による活動

イ　火気使用設備・器具の使用停止及び出火防止措置

ウ　避難にあっては，一時集合場所（　　　　　　　）に集結し，人員確認後，全員で避難場所（　　　　　　　）へ避難

（防災教育の実施時期等）

第２２条　防火管理者が行う防災教育の対象者，時期及び回数は，下表のとおりとする。

防災教育の実施時期等（例）

| 対 象 者 | 時 期 | 実施回数 |
| --- | --- | --- |
| 新入社員 | 採用時 | 採用時１回 |
| 正社員 | （ ）月，（ ）月 | 年２回 |
|  | 朝 礼 時 | 必要の都度 |
| 派遣社員 | 採用時等 | 採用時１回その他必要の都度 |
|  | 朝礼時 | 必要の都度 |
| アルバイト パート | 採用時等 | 採用時１回その他必要の都度 |
|  | 就業時 | 必要の都度 |

（防災教育の内容）

第２３条　防災教育の内容は，概ね次に掲げる項目とする。

(1) 消防計画について

(2) 従業員等が遵守すべき事項について

(3) 火災及び地震等の災害が発生したときの対応について

(4) 過去の火災事例等の検討及び火災発生原因の傾向について

(5) 消防用設備等の種類と役割及び日常における管理上の留意事項について

(6) 防火・避難施設の種類と役割及び日常における管理上の留意事項について

(7) 火気使用設備・器具の種類ごとの日常における管理上の留意事項について

(8) 喫煙の管理について

(9) 放火防止対策について

(10) その他火災予防上必要な事項について

（講演会等）

第２４条　防火管理者等は，消防機関が行う講演会及び研修会等に積極的に参加しなければならない

（ポスター，パンフレット等の掲示）

第２５条　防火管理者は，消防機関から配布されるポスター等を見やすい場所に掲示するとともに，防災教育を実施するときに配布し防火思想の普及を図らなければならない。

（訓練の実施時期）

第２６条　防火管理者は，下表により訓練を行わなければならない。

訓練の実施時期（例）

| 訓練種別 | 訓 練 内 容 | 実施時期 |
| --- | --- | --- |
| 総合訓練 | 消火，通報及び避難誘導を連携して行う訓練 | 月 |
|  |  | 月 |
|  |  | 月 |
| 部分訓練 | 消火，通報及び避難誘導を 個々に行う訓練 | 対象物の区域 | 月 |
|  |  |  | 月 |
|  |  |  | 月 |
|  |  |  | 月 |
|  |  |  | 月 |
| 基礎訓練 | 屋内消火栓操法，消防活動に使用する設備・ 器具等の取扱い訓練 | 随 時 |
| 図上訓練 | 机 上 で 行 う 訓 練 |  |

附　則

この消防計画は，　　　 年　　 月　　 日から施行する。

部分の条文は，共同防火管理を行うときに加える。

別表１　　　火災予防のための組織編成（例）

| 防火管理者 | 防火担当責任者 | 火元責任者 |
| --- | --- | --- |
| 総務部長 氏 名 | １ 階 | Ａ課Ａ課長 氏名 | Ａ 室 | Ａ課 氏名 |
|  |  |  | Ｂ 室 | Ｂ課 氏名 |
|  |  |  | Ｃ 室 | Ｃ課 氏名 |
|  |  |  | Ｄ 室 | Ｄ課 氏名 |
|  | ２ 階 | Ｅ課Ｅ課長 氏名 | Ｅ 室 | Ｅ課 氏名 |
|  |  |  | Ｆ 室 | Ｆ課 氏名 |
|  |  |  | Ｇ 室 | Ｇ課 氏名 |
|  |  |  | Ｈ 室 | Ｈ課 氏名 |

別表２　　　自主点検を実施するための組織編成表（例）

| 種別 | 実施区分 | 実施班 |
| --- | --- | --- |
| 自主点検 | 消火器 | 第１種消防用設備点検資格者等 ○○課 氏 名 |
|  | 自動火災報知設備 | 第２種消防用設備点検資格者等 ○○課 氏 名 |
|  | 避難器具 |  |
|  | 誘導灯 |  |
|  | 建物構造 | ○○課 氏 名 |
|  |  | ○○課 氏 名 |
|  | 防火施設 | ○○課 氏 名 |
|  |  | ○○課 氏 名 |
|  | 避難施設 | ○○課 氏 名 |
|  | 火気使用設備・器具 | ○○課 氏 名 |
|  |  | ○○課 氏 名 |
|  | 電気設備 | 電気主任技術者等 ○○課 氏 名 |
|  | 危険物施設 | 危険物取扱者等 ○○課 氏 名 |

※別表１，２ともに氏名記入欄は，役職名としても可

別表３　　　建築施設等自主点検チェック票（例）

| 実 施 項 目 及 び 確 認 箇 所 | 検査結果 |
| --- | --- |
| 建 物 構 造 | ⑴ 基礎部は，上部の構造体に影響を及ぼすような沈下・傾き・ひび割れ・欠損等がないか。 |  |
|  | ⑵ 柱・はり・壁・床等のコンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化はないか。 |  |
|  | ⑶ 天井仕上材に，はく落，落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。 |  |
|  | ⑷ 窓枠・サッシ等には，ガラス等の落下，又は枠自体のはずれのおそれのある腐食，ゆるみ，著しい変形等がないか。 |  |
|  | ⑸ 外壁（貼石・タイル・モルタル・塗壁等）に，はく落，落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。 |  |
|  | ⑹ 屋外階段の各構成部材及びその結合部に，ゆるみ・ひび割れ・腐食・老化等はないか。 |  |
|  | ⑺ 手すりの支柱が破損・腐食していないか。また，取付部にゆるみ・浮きがないか。 |  |
|  | ⑻ 消防隊非常用進入口は表示されているか。また，進入障害はないか。 |  |
| 防 火 施 設 | ⑴ | 外壁の構造及び開口部等 ① 外壁の耐火構造等に損傷はないか。 |  |
|  |  | ② 外壁の近く及び防火戸の内外に，防火上支障となる可燃物の堆積及び避難の障害となる物品等を置いていないか。 |  |
|  |  | ③ 防火戸は，円滑に開閉できるか。 |  |
|  | ⑵ | 防火区画 ① 防火区画を構成する壁，天井に破損がないか。 |  |
|  |  | ② 階段内に配管，ダクト，電気配線等が貫通していないか。 |  |
|  |  | ③ 自動閉鎖装置（ドアチェック等）付の防火戸・防火シャッターのくぐり戸は最後まで閉まるか。 〔確認要領〕 ◆ 常時閉鎖式は最大限まで開放して閉まるのを確認する。 ◆ 煙感知器連動閉鎖式は，防火戸を止めているマグネット等を手動により外し自動的に閉鎖するのを確認する。 |  |
|  |  | ④ 防火シャッターの降下スィッチを作動したとき，防火シャッターが最後まで降下するか。 |  |
|  |  | ⑤ 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で，隙間が生じていないか。 |  |
|  |  | ⑥ 防火戸・防火シャッターの閉鎖の障害となる物品等を放置していないか。 |  |
|  |  | ⑦ 防火ダンパーの作動状況は良いか。 |  |
| 避 難 施 設 | ⑴ | 廊下・通路 ① 有効幅員が確保されているか。 |  |
|  |  | ② 避難上支障となる設備・機器等の障害物を設置していないか。 |  |
|  | ⑵ | 階段 ① 手すりの取り付け部のゆるみ，手すり部分の破損がないか。 |  |
|  |  | ② 階段室の内装は不燃材料になっているか。 |  |
|  |  | ③ 階段室に設備・機器等の障害物を設置していないか。 |  |
|  |  | ④ 非常用照明がバッテリーで点灯するか。 |  |
|  | ⑶ | 避難階の避難口（出入口） ① 扉の開放方向は避難上支障ないか。 |  |
|  |  | ② 避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。 |  |
|  |  | ③ 避難階段等に通じる出入口の幅は適切か。 |  |
|  |  | ④ 避難階段等に通じる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。 |  |
| 火気使用設備・器具 | ⑴ | 厨房設備（大型レンジ，フライヤー等），ガスコンロ，湯沸器 ① 可燃物品からの保有距離は適正か。 |  |
|  |  | ② 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 |  |
|  |  | ③ ガス配管は亀裂，老化，損傷していないか。 |  |
|  |  | ④ 油脂分を発生する器具の天蓋及びグリスフィルターは清掃されているか。 |  |
|  |  | ⑤ 排気ダクトの排気能力は適正か。また，ダクトは清掃されているか。 |  |
|  |  | ⑥ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |
|  | ⑵ | ガスストーブ，石油ストーブ ① 自動消火装置は適正に機能するか。 |  |
|  |  | ② 火気周囲は整理整頓されているか。 |  |
| 電気設備 | ⑴ | 変電設備 ① 電気主任技術者等の資格を有する者が検査を行っているか。 |  |
|  |  | ② 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 |  |
|  |  | ③ 変電設備に異音，過熱はないか。 |  |
|  | ⑵ | 電気器具 |  |
|  |  | ① タコ足の接続を行っていないか。 |  |
|  |  | ② 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |
| 危険物施設 | ⑴ | 少量危険物貯蔵取扱所 ① 標識は掲げられているか。 |  |
|  |  | ② 掲示板（類別・数量等）は，正しく記載されているか。 |  |
|  |  | ③ 換気設備は適正に機能しているか。 |  |
|  |  | ④ 容器の転倒，落下防止措置はあるか。 |  |
|  |  | ⑤ 整理清掃状況は適正か。 |  |
|  |  | ⑥ 危険物の漏れ，あふれ，飛散はないか。 |  |
|  |  | ⑦ 屋内タンク，地下タンクの場合に，通気管のメッシュに亀裂等はないか。 |  |
|  | ⑵ | 指定可燃物貯蔵取扱所 ① 標識は掲げられているか。 |  |
|  |  | ② 貯蔵取扱所付近に火気はないか。 |  |
|  |  | ③ 整理整頓（集積）の状況は良いか。 |  |
| 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火管理者確 認 |
| 建物構造 防火施設 避難避難 | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 | 火気設備 電気設備 危険物施設 | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 | ㊞ |
| その他 |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合は，直ちに防火管理者に報告します。

（凡例）　○～良　　×～不良　　△～即時改修

別表４　　　消防用設備等自主点検チェック票（例）

| 実 施 設 備 | 確 認 場 所 | 点検結果 |
| --- | --- | --- |
| 消 火 器 （ 年 月 日実施） | ⑴ 設置場所は適正か。 |  |
|  | ⑵ 薬剤の漏れ及び消火器の変形，損傷，腐食等がないか。 |  |
|  | ⑶ 安全栓の外れ，封の脱落はないか。 |  |
|  | ⑷ ホースに変形，損傷，老化等がなく，消火薬剤が固形化していないか。 |  |
|  | ⑸ 圧力計は適正な指示範囲にあるか。 |  |
| 屋 内 消 火 栓 泡 消 火 設 備 〔移動式〕 （ 年 月 日実施） | ⑴ 使用上の障害となる物品がないか。 |  |
|  | ⑵ 消火栓扉は確実に開閉できるか。 |  |
|  | ⑶ ホース，ノズルが接続され，変形，損傷等がないか。 |  |
|  | ⑷ 消火栓扉の表面には，「消火栓」と表示されているか。 |  |
|  | ⑸ 表示灯は点灯しているか。 |  |
| スプリンクラー設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 散水の障害がないか。（例，物品の集積など） |  |
|  | ⑵ 間仕切り，棚等の新設による未警戒部分がないか。 |  |
|  | ⑶ 送水口の変形及び操作障害がないか。 |  |
|  | ⑷ スプリンクラーヘッドの変形，漏れがないか。 |  |
|  | ⑸ 制御弁は閉鎖されていないか。 |  |
| 水噴霧消火設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 散水の障害がないか。 |  |
|  | ⑵ 間仕切り，棚等の新設による未警戒部分がないか。 |  |
|  | ⑶ 管，管継手に漏水，変形がないか。 |  |
| 泡 消 火 設 備 〔固定式〕 （ 年 月 日実施） | ⑴ 泡の分布を妨げるものがないか。 |  |
|  | ⑵ 間仕切り，棚等の新設による未警戒部分がないか |  |
|  | ⑶ 泡のヘッドに変形がないか。 |  |
| 二酸化炭素消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉 末 消 火 設 備 〔固定式〕 （ 年 月 日実施） | ⑴ 起動装置又はその直近の防護区画の名称，取扱方法，保安上の注意事項等が明確に表示されているか。（手動起動装置） |  |
|  | ⑵ 手動起動装置の直近の見やすい箇所に「二酸化炭素消火設備」「ハロゲン化物消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 |  |
|  | ⑶ スピーカー及びヘッドに変形，損傷，つぶれなどはないか。 |  |
|  | ⑷ 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |
| 屋 外 消 火 栓 設 備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 消火栓扉は確実に開閉できるか。 |  |
|  | ⑵ 使用上の障害となる物品がないか。 |  |
|  | ⑶ 消火栓扉の表面には，「消火栓」又は「ホース格納箱」と表示されているか。 |  |
|  | ⑷ ホース，ノズルに変形，損傷等がないか。 |  |
|  | ⑸ 表示灯は点灯しているか。 |  |
| 動力消防ポンプ （ 年 月 日実施） | ⑴ 常置場所の周囲に使用の障害となるような物品がないか。 |  |
|  | ⑵ 車体，ボディー等に割れ，変形，ボルトの緩みがないか。 |  |
|  | ⑶ 管そう，ノズル，ストレーナー等に変形，損傷がないか。 |  |
| 自動火災報知設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | ⑵ 受信機のスイッチは，ベル停止となっていないか。 |  |
|  | ⑶ 用途変更，間仕切り変更による未警戒部分がないか。 |  |
|  | ⑷ 感知器の破損，変形，脱落がないか。 |  |
|  | ⑸ 予備電源の容量は適正か。 |  |
| ガス漏れ火災警報設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | ⑵ 受信機のスイッチは，ベル停止となっていないか。 |  |
|  | ⑶ 用途変更，間仕切り変更，ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 |  |
|  | ⑷ ガス漏れ検知器の変形，損傷，腐食がないか。 |  |
|  | ⑸ 予備電源の容量は適正か。 |  |
| 漏電火災警報器 （ 年 月 日実施） | ⑴ 電源表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | ⑵ 受信機の外形に変形，損傷，腐食等がなく，油煙，ほこり，錆等で固着していないか。 |  |
| 非常ベル （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | ⑵ 操作上障害となる物品がないか。 |  |
|  | ⑶ 押しボタンの保護板に破損，変形，損傷，脱落等がないか｡ |  |
| 放送設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 電源監視用の電源電圧計の指示は適正か。また，電源監視用の表示灯は正常に点灯しているか。 |  |
|  | ⑵ 試験的に放送設備により，放送ができるかどうかを確認する。 |  |
|  | ⑶ 予備電源の容量は適正か。 |  |
| 避難器具 （ 年 月 日実施） | ⑴ 避難に際し，容易に接近できるか。 |  |
|  | ⑵ 格納場所の付近に物品等が置かれ，避難器具の操作障害及び所在がわかりにくくなっていないか。 |  |
|  | ⑶ 開口部付近に書棚，展示台等が置かれ，開口部をふさいでいないか。 |  |
|  | ⑷ 降下する際に障害となるものがなく，必要な広さが確保されているか。 |  |
|  | ⑸ 標識に変形，脱落，汚損がないか。 |  |
| 誘導灯 （ 年 月 日実施） | ⑴ 改装等により，設置位置が不適正になっていないか。 |  |
|  | ⑵ 誘導灯の周囲は，間仕切り，ついたて，ロッカー等による視認障害はないか。 |  |
|  | ⑶ 外箱及び表示面は，変形，損傷，脱落，汚損等がなく，かつ，適正な取り付け状態であるか。 |  |
|  | ⑷ 不点灯，ちらつき等がないか。 |  |
| 消防用水 （ 年 月 日実施） | ⑴ 周囲に樹木等使用上の障害となるものがないか。 |  |
|  | ⑵ 道路から吸管投入口又は採水口までの間に消防自動車の進入道路が確保（除雪等）されているか。 |  |
|  | ⑶ 地下式の防火水槽，池等は，水量が著しく減少していないか。 |  |
| 連結散水設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 送水口の周囲は，消防自動車の接近に支障はないか。また送水活動に障害となるものがないか。 |  |
|  | ⑵ 送水口に変形，損傷，著しい腐食等がないか。 |  |
|  | ⑶ 散水ヘッドの各部に変形，損傷等がないか。 |  |
|  | ⑷ 散水ヘッドの周囲には，散水を妨げる広告物，棚等の障害物がないか。 |  |
| 連結送水管 （ 年 月 日実施） | ⑴ 送水口の周囲は，消防自動車の接近に支障はないか。また送水活動に障害となるものがないか。 |  |
|  | ⑵ 送水口に変形，損傷，著しい腐食等がないか。 |  |
|  | ⑶ 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となるものがないか。 |  |
|  | ⑷ 放水口を格納する箱は，変形，損傷，腐食がなく，扉の開閉に異常がないか。 |  |
|  | ⑸ 表示灯は点灯しているか。 |  |
| 非常コンセント設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 周囲に使用上障害となる物品がないか。 |  |
|  | ⑵ 保護箱は変形，損傷，腐食等がなく，容易に扉が開閉できるか。 |  |
|  | ⑶ 表示灯は点灯しているか。 |  |
| 無線通信補助設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 地上及び地下の無線機接続端子には，無線機接続端子である旨が表示されているか。 |  |
|  | ⑵ 地上及び地下の無線機接続端子に変形，腐食等がないか。 |  |
|  | ⑶ 地下の同軸ケーブルは，外形上著しいたるみ，亀裂等がないか。 |  |
| 備考 |  |  |
| 検 査 実 施 者 氏 名 | 防火管理者確認 |
| 消火設備・・・・・・・・・・ ○○ 係 | ㊞ |
| 警報設備・・・・・・・・・・ ○○ 係 |  |
| 避難設備・・・・・・・・・・ ○○ 係 |  |
| 消防用水，その他・・・・・・ ○○ 係 |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合は，直ちに防火管理者に報告します。

（凡例）　○～良　　×～不良　　△～即時改修

別表５　　　自衛消防隊の編成と任務（例）

| 隊長・副隊長 | 隊の区分 | 係 別 | 隊 員 名 | 任 務 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自 衛 消 防 隊 長 氏 名 | 自 衛 消 防副隊長 氏 名 | 自衛消防本 部 隊 | 指揮係 |  | １ 隊長，副隊長の補佐 ２ 自衛消防本部の設置 ３ 地区隊員への命令の伝達並びに情報の収集 ４ 消防隊への情報の提供並びに災害現場への誘導 ５ その他指揮統制上必要な事項 |
|  |  |  | 通報連絡係 |  | １ 消防機関への通報並びに通報の確認 ２ 店内への非常放送並びに指示命令の伝達 ３ 関係者への連絡（緊急連絡一覧表による。） |
|  |  |  | 消火係 |  | １ 出火階に直行し，屋内消火栓による消火作業に従事 ２ 地区隊が行う消火作業への指揮指導 ３ 消防隊との連携及び補佐 |
|  |  |  | 避難誘導係 |  | １ 出火階並びに上層階に直行し避難開始の指示命令の伝達 ２ 非常口の開放並びに開放の確認 ３ 避難上障害となる物品の除去 ４ 未避難者，要救助者の確認及び本部への報告 ５ ロープ等による警戒区域の設定 |
|  |  |  | 安全防護係 |  | １ 火災発生地区へ直行し，防火シャッター，防火戸，防火ダンパー等の閉鎖 ２ 非常電源の確保，ボイラー等危険物施設の供給運転停止 ３ エレベーター，エスカレーターの非常時の措置 |
|  |  |  | 救護係 |  | １ 応急救護所の設置（自衛消防本部へ設置） ２ 負傷者の応急処置 ３ 救急隊との連携，情報の提供 |
|  |  |  | 搬出係 |  | 非常持ち出し物品の搬送と管理 |
|  |  |  | その他 必要な係 |  |  |

※氏名記入欄は，役職名としても可

| 別記様式１ 防火管理業務の一部委託状況表 （ 年 月 日現在） |
| --- |
| 防火対象物名称 |  | 再受託者の有無 |
| 管理権原者氏名 |  | □ 無し □ 一部有り □ 全部 |
| 防火管理者氏名 |  |  |
| 受託者の氏名及び住所等 |  |
| 〔法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地〕 | 受託者が再委託する場合記入 |
| 氏 名（名 称） 住 所（所在地） 電 話 番 号 担 当 事 務 所 電 話 番 号 〔教育担当者講習 修了者氏名〕 〔講習修了証番号〕 〔教 育 計 画〕 |  |  |
|  | 常 駐 方 式 | 範 囲 | □ 火気使用箇所の点検監視業務 □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ 周囲の可燃物の管理 □ その他（ ） | □ 同左 □ 同左 □ 同左 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ 同左 □ その他（ ） |
|  |  | 方 法 | 常駐場所 常駐人員 委託する防火対象物の範囲 委託する時間帯 |  |  |
|  | 巡 回 方 式 | 範 囲 | □ 巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） | □ 同左 □ 同左 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） |
|  |  | 方 法 | 巡回回数 巡回人員 委託する防火対象物の区域 委託する時間帯 |  |  |
|  | 遠 隔 移 報 方 式 | 範 囲 | □ 火災異常の遠隔監視及び現場確認業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） | □ 同左 □ 同左 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） |
|  |  | 方 法 | 現場確認要員の待機場所 到着所要時間 委託する防火対象物の区域 委託する時間帯 |  |  |

(備考)　「受託者の行う防火管理業務の範囲」については，該当する項目の☐に✓印を付すこと

# Text boxes

小規模用消防計画

乙種防火対象物

中規模用消防計画

延面積3,000㎡未満

甲種防火対象物

延面積3,000㎡以上

大規模用消防計画

共同住宅用消防計画

共同住宅単一用途防火対象物

共同住宅を含む

防火対象物

防火対象物の規模に応じた消防計画

複合用途防火対象物

小規模用消防計画

小規模用消防計画

特定用途30人未満，

非特定用途50人未満の事業所

特定用途30人以上，

非特定用途50人以上の事業所

延面積

3,000㎡未満

中規模用消防計画

中規模用消防計画

建物所有者が管理する共有部分

１事業所の床面積の合計3,000㎡未満の事業所

特定用途30人未満，

非特定用途50人未満の事業所

小規模用消防計画

特定用途30人以上，

非特定用途50人以上の事業所

中規模用消防計画

延面積

3,000㎡以上

１事業所の床面積の合計3,000㎡以上の事業所

中規模用消防計画

特定用途30人未満，

非特定用途50人未満の事業所

特定用途30人以上，

非特定用途50人以上の事業所

大規模用消防計画

大規模用消防計画

建物所有者が管理する共有部分

共同住宅を含む

防火対象物

共同住宅単一用途防火対象物

共同住宅用消防計画

複合用途防火対象物

共同住宅用消防計画

共同住宅の用途に供する部分

防火対象物の規模及び当該事業所に応じた消防計画

共同住宅以外の用途に供する部分